Úloha č.1: Popíšte polohy zvárania podľa STN ISO 69 47

STN ISO 6947 je medzinárodná norma, ktorá definuje polohy  zvárania a zjednodušuje umiestnenie  zvarov v priestore so súradnicami vodorovnej súradnicovej roviny pomocou uhlov naklonenia a otáčania, ktoré sú nezávislé od okolitej konštrukcie.

Poloha zvárania je určená uhlom naklonenia S a uhlom otočenia R. Naklonenie S je v prípade priamočiarych zvarov je uhol medzi pozdĺžnou osou zvaru a kladnou osou x vodorovnej súradnicovej roviny. Otočenie R je uhol medzi priečnou osou zvaru a kladnou osou y alebo rovnobežkou s osou y meraný v matematicky kladnom smere v rovine priečneho prierezu zvaru. V prípade keď sa zvára rúra je písmenom daný aj smer zvárania, písmenom H,J,K. Písmeno H sa používa pri zváraní k vrcholu, písmeno J pri zváraní z vrcholu a K pri bežnom zváraní.

PA

PB			       PB

PC					     PC

PD                                         PD

PE

| označenie | názov |
| --- | --- |
| PA | vodorovná zhora |
| PB | vodorovná zvislá |
| PC | vodorovná na zvislej ploche |
| PD | vodorovná nad hlavou |
| PE | poloha nad hlavou |
| PF | zvislá zdola nahor |
| PG | zvislá zhora nadol |

Úloha č. 2:	Popíšte označovanie zvarov podľa STN EN 22 553

Navrhovanie zvárania daného zvarku je robené podľa normy STN EN 22553. Norma STN EN 22553  určuje pravidlá označovania zvarových a spajkovaných spojov na výkresoch. Jednotlivé typy spojov  sú charakterizované značkou, ktorá je odvodená z tvaru zhotoveného výrobku. Značka nestanovuje spôsob zhotovenia. S cieľom čo najväčšmi zjednodušiť výkresy sa odporúča uvádzať na inštrukcie  alebo osobitné predpisy spresňujúce prípravu  zvarových plôch, ktoré sa budú zvárať alebo spajkovať. Ak spoj nebude označený,  ale bude len znázornené, že sa bude zvárať alebo spajkovať, musí sa použiť táta značka:

Označenie obsahuje základmú značku, ktorá môže byť doplnená:

- dopĺňajúcou značkou

- kótovaním

- doplňujúcimi údajmi (najmä dielenské výkresy)

Označenie musí jednoznačne poskytovať všetky potrebné údaje o spoji, ktorý treba zhotoviť, aby nebolo potrebné robiť úpravy na výkrese alebo uvádzať dodatočný pohľad.

V prípade potreby sa môže použiť kombinácia základných značiek, uvedených v tabuľke základných značiek. Základné značky, ktoré sa na značku píšu sú odvodené od tvaru spoja a sú v normách.

| č. | názov zvaru | značka |
| --- | --- | --- |
| 1. | lemovaný zvar |  |
| 2. | I zvar |  |
| 3. | V zvar |  |
| 4. | 1/2 V zvar |  |
| 5. | Y zvar |  |
| 6. | 1/2 Y zvar |  |
| 7. | U zvar |  |
| 8. | 1/2 U zvar |  |
| 9. | podloženie zvaru |  |
| 10. | kútový zvar |  |
| 11. | dierový zvar |  |
| 12. | bodový zvar |  |
| 13. | švový zvar |  |
| 14. | Vzvar so strmími zvarovými plochami |  |
| 15. | 1/2 Vzvar so strmími zvarovými plochami |  |
| 16. | čelný lémový zvar |  |
| 17. | naváranie |  |
| 18. | preplátovaný spoj |  |
| 19. | šikmý tupý spoj |  |
| 20. | prehýbaný spoj |  |
| 21. | výstupkový zvar |  |

tabuľka základných značiek

Základné značky sa môžu doplniť značkou charakterizujúcou tvar vonkajšieho povrchu alebo tvarom  zvaru.  V prípade, že sa povrch zvaru nepredpisuje, doplňujúca značka sa neuvádza.  Značky stanovené týmito pravidlami sú iba základom spôsobu označovania, ktoré okrem samotnej značky obsahuje:

- odkazovú čiaru na spoj

- dvojitú zástavku odkazovej čiary pozostácajúcu z 2 rovnobežných čiar, plnej pravidelnej a čiarkovanej

- určitý počet rozmerov a dohodnutých značiek

V tab 2 sú odporúčané doplňujúce značky.

| Tvar povrchu zvaru | Značka |
| --- | --- |
| plochý (obvykle plocho ukončený) |  |
| prevýšený |  |
| preliačený |  |
| obrobené plochy zvaru |  |
| privarená podložka |  |
| odstrániteľná podložka |  |
| vydrážkovanie koreňa zvaru |  |

tab 2

Poloha zvarov je určená týmito pravidlami:

- polohou odkazovej čiary

- polohou zástavky odkazovej čiary

- polohou značky

Poloha odkazovej čiary vo vzťahu k zvaru môže byť ľubovoľná. Odkazová čiara musí byť pod ľubovoľným uhlom spojená s jedným koncom plnej pravidelnej čiary zástavky a musí mať druhý koniec ukončený šipkou. Zástavka odkazovej čiary má byť rovnobežná so spodným okrajom výkresu, alebo ak to nie je možné, kolmá na spodný okraj výkresu. Značka sa umiestňuje nad alebo pod  zástavkou odkazovej čiary podľa týchto pravidiel:

- značka je umiestnená na strane plnej čiary zástavky vtedy, ak je povrch zvaru na strane odkazovej čiary

- značka je umiestnená na strane  čiarkovanej  čiary zástavky  vtedy, ak je povrch na protiľahlej strane  k odkazovej čiare.

Každá značka môže byť doplnená určitým počtom rozmerov:

- vľavo od značky je rozmer týkajúci sa priečneho rezu

- vpravo od  značky  sú údaje týkajúce sa pozdĺžnych rozmerov

V prípade potreby môžu byť určené aj ďalšie dôležité rozmery.

Komplexné označenie zvaru:

1 – odkazová čiara

2a – zástavka odkazovej čiary

2b – identifikačná čiara(čiarkovaná čiara) môže byť umiestnená nad alebo pod plnou čiarou

a – charakteristický rozmer kútového zvaru

– značka zvaru

n – počet zvarov

l – dĺžka zvaru

e – medzera medzi susednými zvarmi.

Lemové, tupé a švové zvary sa označujú plnou čiarou

Bodové, dierové a výstupkové sa označujú osou

Pre symetrické zvary sa čiarkovaná čiara môže vynechať

obvodový zvar	montážny zvar

Čiarkovaná čiara sa udáva

ak  je zvar iba z jednej strany

ak je zvar obojstranný ale iného tvaru

pri obojstrannom symetrickom zvare sa čiarkovaná čiara nedáva

Úloha č.3: Uvedte normatívy pri zváraní

Normatívy – sú časové údaje , ktoré nám zobrazujú začiatok, priebeh a ukončenie činnosti (v našom prípade procesu zvárania) a stanovujú údaje príslušných platných noriem.

Príklad:	l/min. – sa udáva výtoková rýchlosť plynu pri zváraní

m/min. – znamená dĺžku prídavného materiálu (drôt) za minutu.

cm/min. – sa udáva rýchlosť zvárania

g/m – t.j. spotreba prídavného materiálu na 1m dĺžky zvaru

V/m – spotreba plynu na 1m dĺžky zvaru

Úloha č.4: Nakreslite výkres zadaného zvarku, navrhnite rozmery telesa a popíšte podľa uvedených noriem.

# Text boxes

T	– technológia zvárania

p.m.	– prídavný materiál

m.z.	– materiál základný

K	– kontrola zvarov

P. úp.	– povrchová úprava zvarov

1

2b

2a

HL

JL