# HYDROSFÉRA

Stabilné zloženie prírodných vôd: sodík, draslík, horčík a vápnik

Samočistenie – je súhrn prirodzene prebiehajúcich fyzikálnych, chemických, biologických a biochemických procesov, kt. sa z povrchových vôd v prírode odstraňujú znečisťujúce látky.

Schopnosť vodných útvarov produkovať živý materiál sa označuje ako produktivita. Voda s nízkou produktivitou je vhodná na rekreačné účely. Nadmerná produktivita môže spôsobovať intenzívny rast rias a siníc – tento jav označujeme ako eutrofizácia. Príčinou je zvýšený prísun živných látok z rôznych zdrojov ľudskej činnosti – predovšetkým zlúčenín dusíka a fosforu.

## Znečisťovanie vôd

Hlavným zdrojom znečistenia vôd je ľudská činnosť. Problematika kvality vody je odrazom moderných spôsobov nakladania s vodou a to predovšetkým:

  - centrálne zásobovanie sídlisk pitnou vodou

  - moderné priemyselné výroby

  - spriemyselnenie poľnohospodárskej činnosti

  - doprava

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala čistotu vody:

Rieka je znečistená ak je zloženie vody zmenené v dôsledku priamej alebo nepriamej činnosti človeka tak, že je menej vhodná pre niektoré alebo všetky účely, pre kt. je voda vhodná v prirodzenom stave.

Požiadavky na pitnú vodu a kontrolu jej kvality upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR. č. 29/2002 Z. z.

Rozdelenie vody podľa zdrojov znečistenia:

  - priemyselná a odpadová (znečisťuje povrchovú vodu)

  - priesaková a splašková (znečisťuje podzemné vody)

  - zrážková (––––––––//–––––––––––)

## Základné procesy  v technológii úpravy a čistenia odpadových vôd

úprava vody sa vzťahuje iba na pitnú vodu

čistenie vody sa týka akýchkoľvek odpadových vôd

Poradie čistiacich procesov pri úprave a čistení vôd je nasledovné:

- fyzikálne a fyzikálno – chemické

- chemické

- biologické

Fyzikálne a fyzikálno-chemické procesy:

- Sedimentácia (usadzovanie)– separácia častíc vplyvom gravitácie

- používa sa ak je sedimentačná rýchlosť vyššia ako 10-5 m/s

- sedimentačnú rýchlosť možno určiť  výpočtom podľa Stokesovho alebo Newtonovho vzťahu, alebo experimentálne – zahusťovacím pokusom

- Cedenie a mikrocedenie

- Filtrácia

- Flotácia

- Adsorpcia

- Čírenie

atď.

## Chemické procesy

- Neutralizácia

- Zrážanie

- Oxidačno – redučkné procesy

Oxidácia – odstraňovanie kyanidových vôd – kyanidy sa najskôr zoxiduju chlórom na kyanatany, kt. potom prechádzajú na CO2 až dusík

Redukcia – odstraňovanie chrómu z priemyselných odpadových vôd – prevedením šesťmocného chrómu na trojmocný a následnom vyzrážaní vo forme hydroxidu chromitého

- spaľovanie

## Biologické procesy

- aeróbne – zakladajú sa na odstraňovaní organických látok v rozpustenej alebo koloidnej forme pomocou zmesnej kultúry mikroorganizmov v prítomnosti kyslíka

- anaeróbne – prebiehajú bez prítomnosti kyslíka

Pri úprave pitnej vody sa najčastejšie používajú: usadzovanie, filtrácia, iónová výmena a dezinfekcia